Соответствие требованиям тендерного технического задания на поставку дефибрилляторов

| Требования технического задания | Соответствие требованию |
| --- | --- |
| Комплектация |
| Основной блок дефибриллятора | Наличие |
| Гель электродный, тюбик 100 г | Наличие |
| Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| Основные характеристики |  |
| Дефибриллятор |  |
| режимы работы: ручной асинхронный; функция самотестирования; функция индикации состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы; форма импульса – монофазный; уровни энергии: 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж; время набора заряда до 360 Дж – не более 7 сек; внутренняя предохраняющая разрядка конденсатора - через 15 сек; наружные разрядные электроды круглой формы c диаметром 8 см для взрослых и 5 см для детей. Детские электроды встроенные. | Соответствие |
| Клавиатура: |
| с пошаговой нумерацией действий | соответствие |
| Электропитание: |
| от встроенного аккумулятора 14,4 В / 1,5 Ач; количество разрядов по 360Дж при полностью заряженном аккумуляторе не менее 35 + 10 (резервных); зарядка аккумулятора сетевой шнур от сети 220V; номинальное напряжение 230 В; время зарядки – 5,5 часов (100%). | соответствие |
| Габаритные размеры: |  |
| 40 ( 48 ( 12 см (ширина ( длина ( высота) | соответствие |
| Вес: |
| 9,0 кг | соответствие |
| Условия функционирования: |
| 0-40(С, относит. влажн. 30…95% без конденсации влаги, 700-1060 гПа | соответствие |
| Условия хранения: |
| -20-+70(С, относ. влажн. 20-95% без конденсации, 500-1060 гПа | соответствие |
| Безопасность: |
| Классификация: Тип защиты II, Тип BF, Медицинский прибор класса 2b Влагозащищенность от прямой струи воды | соответствие |
| Гарантия на прибор не менее – 12 месяцев (24 месяцев у производителя) | соответствие |
| Гарантия на аккумуляторную батарею – 6 месяцев | соответствие |